## Съдържание

Работа c документа…………6

За Вашата сигурност………..6

Данни за двигателя…………8

Указания за работа с уреда…………………………….8 Обслужване/Почистване………9  Почистване на двигателя…..10

Съхранение……………………11

Гаранция……………………… 11

Търсене на грешка…………..11

# Работа с документа

Като ползвател на този уред преди първото му използване прочетете внимателно упътването за експлоатация. Работете в съответствие с него и го запазете за по-нататъшна употреба. Никога не разрешавайте на деца или на други лица, които не са запознати с това упътване за експлоатация, да използват уреда. Лица под 16 години не трябва да обслужват уреда - местната нормативна уредба може да определи минималната възраст на ползвателите.

В това упътване са дадени указания за безопасност, които:

- обръщат внимание на

опасностите свързани
с двигателя,

- насочват към рисковете

от наранявания,

- показват, как рисковете

от наранявания могат да

се избегнат или намалят.

Указанията за безопасност в това упътване са обозначени, както следва:

Опасност!

Обозначава непосредствено

грозяща опасност. При неспазване на предупреждението съществува опасност от смърт или най-тежки наранявания.

Внимание!

Обозначава опасна ситуация. При неспазване на предупреждението съществува опасност от леки  наранявания или имуществени щети.

Указание!

Обозначава указания за използване и важна информация.

Данни върху корпуса на двигателя

Тези данни са много важни за по-късното идентифициране при поръчка на резервни части за уреда и за сервизното обслужване. Нанесете всички данни за двигателя в полето (фиг. 9).

### За Вашата сигурност

Указание!

По-надолу съвсем общо ще става дума за “уреда”. Двигателят може да бъде вграден в различни уреди.

Опасност от експлозия или пожар!

Бензинът и бензиновите изпарения са силно възпламеними и експлозивни. В следствие на пожар или експлозия може да се стигне до тежки изгаряния и до смъртни случаи. Ако бензинът попадне върху тялото или върху облеклото, веднага трябва да избършете кожата си и да смените дрехите.

- За зареждане с гориво

изключете двигателя и изчакайте най-малко две минути да изстине, преди да отворите капачката на резервоара.

- Пълнете резервоара само на

открито или в добре проветрено помещение.

- Използвайте само разрешени за употреба съдове за гориво.

- Никога не пълнете туба в автомобил, влекач или полуремарке с корпус от
пластмаса. За пълнене винаги поставяйте тубата на земята и на разстояние от автомобила.

- Доколкото е възможно
отстранявайте задвижваните
с двигател уреди от камиони или полуремаркета и зареждайте с гориво на земята. Ако това не е възможно зареждайте такива уреди като използвате туба, а не директно от маркуча за гориво.

- Поставайте тръбата на пистолета  винаги в огвора за зареждане на  резервоара или върху тубата, докато завършите със зареждането. Не използвайте лоста за застопоряване за
постоянно зареждане.

- Не препълвайте резервоара. Напълнете резервоара до около 3 сантиметра под началото на гърлото на отвора за зареждане или докато нивото достигне максималната степен за напълване съобразно индикатора (в зависимост от изпълнението), за да може горивото да се разширява.

- Пазете горивото далеч от
 открити пламъци, искри, предупредителни светлини,
източници на топлина и други
запалителни източници.

- Никога не зареждайте
уредите в затворени помещения, защото в тях се образуват възпламеними пари.

- Не пушете.

- Редовно проверявайте

бензиновите проводи,
капачката на резервоара
и местата на съединяване
за пукнатини и дали са
добре уплътнени. При необходимост веднага подменете.

- Преди запалване на двигателя

се уверете дали са монтирани
запалителната свещ, ауспуха,
капачката на резервоара и въздушния филтър.

- Не включвайте двигателя без

да е поставена запалителната
свещ.

- Ако разлеете гориво, преди

включване на двигателя изчакайте горивото да се изпари.

- При работа с уреда не накланяйте уреда или двигателя така че да се разлее гориво.

- За спиране на двигателя не използвайте смукача.

- Транспортирайте уредите  винаги с празен резервоар.

- Никога не съхранявайте

бензин или уреди с пълен резервоар в близост до отоплителни съоръжения, печки, бойлери за топла вода
или други уреди, които имат
предупредителни сигнални
лампички или други източници на топлина, защото те могат да възпламенят бензиновите пари.

Опасност от експлозия или пожар!

При запалването на двигателя се образуват искри. Тези искри могат да подпалят възпламенимите пари, които са в непосредствена близост. Това може да доведе до експлозия или до пожар.

- Не запалвайте двигателя в близостдо повредени задвижвани с газ съоръжения.

- Не използвайте помощни

приспособления за запалване,
които са под налягане, защото техните пари са възпламеними.

Опасност от задушаване!

Двигателите освобождават въглероден окис, отровен газ без цвят и мирис. Вдишването на въглероден окис може да доведе

до замайване, загуба на съзнание или смърт.

- Включвайте и оставяйте двигателя да работи само
извън затворени помещения.

- Не включвайте двигателя

и не го оставяйте да работи в затворени помещения, дори когато прозорците и вратите са отворени.

Опасност от наранявания!

При включване на двигателя по невнимание може да се стигне до тежки наранявания, съответно до пожар или електрически удар.

- Преди всякакъв вид работи по

уреда, например работи по регулиране или ремонтни работи винаги изваждайте лулата на запалителната свещ и я дръжте далеч от запалителната свещ.

- При тестване на запалването
винаги използвайте специален контролен уред.

- Извършвайте тестване на запалването само при свалена запалителна свещ.

Опасност от

изгаряния! Опасност от пожар!

Работещият двигател излъчва топлина. Частите на двигателя, особено ауспухът, се загряват много силно. Допирът с тях може да доведе до тежки изгаряния.

Възпламенимите чужди тела, като листа, трева, храсти идруги могатда прихванат огъня.

- Изчакайте ауспухът, цилиндровия блок и охлаждащите ребра да се охладят преди да ги пипате.

- Пазете децата далеч от

горещия или работещ двигател.

- Отстранете възпламенимите

чужди тела от обсега на ауспуха и на цилиндъра.

Опасност от токов удар!  Опасност от пожар!

Запалителните искри могат да причинят пожар или токов удар.

Опасност от токов удар при двигатели с ел. стартер

Ако вали не използвайте електрически стартер. Уверете се, че захранването има устройство за защита против утечки на ток. При необходимост монтирайте подходящ прекъсвач. Това може да бъде извършено само от квалифициран електро инженер.

Свържете ел. старера към захрнанването като използвате удължителни кабели (не вкючени в комплекта), които са подходящи за работа наоткрито, снабдени с защитен проводник, например при максимална дължина от 50 м:

- H07NR-F 3x1.5мм2 до -25оС

- H07BQ-F 3x1.5мм2 до -40оС

Преди да стартирате двигателя винаги проверявайте

удължителния кабел и свързващия кабел на двигателя за повреди. Повредените части трябва незабавно да бъдат подменени от квалифицилан електро техник. Ако частите са повредени, не стартирайте устройството с електро стартера.

Предупреждение

Ако електро  стартера не е свързан правилно, устройството или околното имущество могат да бъдат повредени.

Уверете се, че захранването отговоря на:

- 220-230V и 50Hz

- има подходящ предпазител (най-малко 10А).

Риск от нараняване!

Въртящите се части могат да захванат или да повлекат със себе си ръцете, краката, косите,  дрехите или части от дрехите. Това може да доведе до тежки наранявания.

- Използвайте уреда само с

монтирани предпазни принадлежности.

- Пазете ръцете и краката си

далеч от въртящите се части.

- Преди започване на работа

вържете дългите коси и свалете бижутата си.

- Не носете широки висящи
дрехи, висящи шнурове или
други части, които могат да
бъдат захванати и повлечени.

Риск от нараняване!

Бързото прибиране на въжето за запалване (например откат при неуспешно запалване) изтегля ръката и рамото в посока на двигателя по-бързо отколкото е нужно за пускане на дръжката на стартера. Това може да доведе до наранявания!

- За запалване на двигателя

бавно издърпайте дръжката на стартера, докато усетите съпротивление, след това издърпайте с едно движение.

- Преди запалване на двигателя

свалете всички предмети, които се намират върху него.

- Директно свързаните

конструктивни части, като режещия нож, колелото на перката,

задвижващите части и т.н. трябва да са поставени много добре.

Риск от наранявания! Повреди на уреда!

Фабрично регулираните настройки на двигателя не трябва да се променят.

Символи върху уреда

Върху двигателя са поставени предупредителни указания и указания за безопасност, които са изобразени със символи или пиктограми. Символите поотделно имат следните значения:

се четат!

Поддържайте тези символи върху уреда винаги четливи.

Данни за двигателя

Сравнете фигура 1 с вашия уред и се запознайте с това, къде се намират различните обслужващи елементи и прибори за регулиране.

Фиг. 1

- Ауспух

- А) запалителна свещ

Б) лула на запалителната свещ

- Капачка на маслото/пръчка
за нивото на маслото

- Капачка на резервоара
за гориво

- Бутон за стартиране *

- Конектор за удължителен  кабел *

- Пробка за изпускане
на маслото

- Дръжка на стартовото
устройство

- Лост на смукача

- Лост на газта

Лост на позиция OFF

Лост на позиция ON

- Ключ за запалване

- Бутон на праймера

* само за моделите с електрически стартер

Указания за работа
с уреда

Проверки преди започване на работа

Препоръчани видове масло

Внимание!

Уредът се доставя без гориво и без масло в двигателя. Ако двигателя  работи без необходимото количество масло може да се повреди сериозно. Тези повреди не се поемат от гаранционното обслужване.

Указание!

В зависимост от изпълнението

двигателят може фабрично

да е напълнен с масло.

( Преди стартиране на двигателя, проверете нивото на маслото и при необходимост допълнете. Не препълвайте резервоара. Резервоара може да поеме около 1,1 литра.

Използвайте само 4-тактови масла SAE 0W-30 или SAE 5W-30 с класификация SF / SG или по-висока.

Изберете вискозитета на маслото в съответствие с външните температури от следната таблица:

Внимание!

При използване на нискокачествено масло или масло за двутактови двигатели продължителността на живот на двигателя се намалява, съответно двигателят може да се повреди.

Проверка на нивото на маслото

Внимание!

При проверка на нивото на маслото трябва да поставите уреда на равна повърхност и да изключите двигателя.

Фиг. 2

( Развийте капачката на отвора за

наливане на масло (1) и избършете пръчката за мерене на маслото.

- Пъхнете пръчката за мерене

на маслото в отвора, но не
затягайте. Ако нивото е прекалено ниско, долейте масло до горното обозначение “max” на пръчката за мерене на масло.

( Преди запалване на двигателя добре затегнете пръчката за мерене на маслото.

Внимание!

Не наливайте прекалено много масло. Ако сипете прекалено много масло, това може да доведе до повреда на двигателя, образуване на пушек, проблеми при запалване или изхабяване на свещта.

Препоръчани видове гориво

Опасност!

- При определени условия

бензинът е силно възпламеним и експлозивен.

- Зареждайте с гориво само

на открито и при изключен
двигател. Не пушете и изключете всички източ-ници на топлина в близостдо резервоара или до мястото за съхранение на горивото.

- Не препълвайте резервоара (при

отвора на резервоара не трябва да има бензин). След напълване на резервоара проверете добре ли е затворена капачката на резервоара.

- Внимавайте при зареждане

да не разлеете гориво. Разсипаният бензин или бензиновите пари могат да
се възпламенят. Ако разлеете
бензин, добре подсушете
съответното място, преди да
включите двигателя отново.

- Избягвайте повторен или по-дълъг

контакт с кожата или вдишване на бензинови пари.

Опасност от щети на двигателя!

- Не смесвайте горивото с масло.

- Използвайте само чисто, прясно,

безоловно гориво.

- Използвайте само гориво с октаново число 87 или по-високо.

- Не използвайте гориво със

Спецификация Е85!

- Запасявайте се само с количества гориво, които могат да се изразходват за 30 дни.

- Внимавайте в резервоара да

не попадат боклуци, прах или
вода.

Проверка на нивото на бензина

Внимание!

Преди зареждане изчакайте двигателя да се охлади поне 2 минути.

Фиг. 3

- Преди да свалите капачката

на резервоара (1) и да заредите с гориво почистете мястото около отвора за зареждане.

- Напълнете резервоара до

около 3 сантиметра под началото на гърлото на отвора за зареждане или докато нивото достигне максималната степен за
напълване съобразно индикатора (2 в замисимост от модела), за да може горивото да се разширява.

Проверка на електрическия стартер (в зависимост от модела)

Риск от токов удар!

Преди стартиране на двигателя, винаги проверявайте

удължителния кабел и кабела/конектор на двигателя за повреди. Повредените части

трябва да бъдат незабавно

подменени от електо инженер. Ако частите са повредени, никога не стартирайте устройството с електрическия стартер.

( Проверете кабела и щепсела на двигателя.

Запалване на двигателя

Опасност!

Пазете ръцете и краката си винаги далеч от движещите се части.  Не използвайте помощни средства за запалване, които са под налягане.

Парите са възпламеними.

Опасност!

Спазвайте всички указания за обслужване от упътването за експлоатация на уреда, на който е монтиран този двигател.

Подготовка за запалване на двигателя

Фиг. 4

( Поставете ключа за запалване в ключалката (1) до край – не го завъртайте.

( Поставете лоста за газта (3) на

позиция

(  Натиснете смукача (при студен двигател):

- поставете смукача (4) на позиция

Важно

Не е необходимо да използвате смукача, ако двигателят е топъл или температурата на околната среда е висока.

( Натиснете бутона на праимера (2) 3-5 пъти, само 1 път ако двигателят е топъл.

Важно

Когато натискате бутона на праимера, запушете вентилационния му отвор с пръст. При особено студено време може да е необходимо да натиснете бутона на праимера няколко пъти последователно.

Стартиране на машини с ръчен стартер

- Леко дръпнете дръжката

на стартера до усещане на
съпротивление. След това
издърпайте силно и рязко,
за да преодолеете компресията, да предотвратите отката и да запалите двигателя. Ако е необходимо повторете процедурата.

Внимание!

Не оставяйте дръжката на стартера да се върне сама към двигателя, бавно я върнете, за да предотвратите повреди на стартера.

( След като двигателя е стартирал и започне да работи равномерно, поставете лоста на смукача по средата между   ON  и OFF и след кратко време на работа поставете смукача на OFF.

Стартиране на машини с електрически стартер

Внимание! Опасност от токов удар!

Ако вали не използвайте електрическия стартер.

Фиг. 5

( Свържете удължителния кабел първо към конектора (1) и след това към захранването.

( Натиснете стартерния бутон (2) (за максимум 5 секунди) докато двигателя стартира. Изчакайте поне 30 секунди преди да се опитате да стартирате двигателя отново.

Важно

Електрическия стартер има термален прекъсвач. Ако електрическия стартер прегрее от опити за стартиране, спрете използването на електрическия стартер докато не се охлади достатъчно.

( След като двигателя е стартирал и започне да работи равномерно, поставете лоста на смукача по средата между   ON и OFF и след кратко време на работа поставете смукача на OFF.

( Изключете удължителния кабел първо от захранването и след това от електрическия стартер.

Изключване на двигателя

( Поставете лоста на газта на позиция стоп

( Извадете ключа за запалване.

Важно

След приключване на работа, съответно при напускане на уреда извадете ключа за запалване и лулата на свещта.

Обслужване/ Почистване

Опасност!

Преди извършване на каквито идае работи, например по обслужване или почистване, изключете двигателя и изчакайте да изстине.

За да предотвратите включването на двигателя по невнимание винаги изваждайте накрайника (лулата) на запалителната свещ.

Внимание!

- По отношение на мощност
и разход на гориво двигателят е регулиран от производителя оптимално. Всяка промяна на тези настройки трябва да се извършва
единствено и само от производителя или от оторизиран
специалист.

- Ако трябва да наклоните двигателя за транспортиране,
за преглед или за отстраняване на замърсявания, винаги го накланяйте така, че запалителната свещ да е обърната нагоре, за да не се повреди двигателят от горивото или маслото.

- Транспортирайте уреда върху
транспортни средства винаги с източено гориво.

- Резервните части трябва да отговарят на определените от производителя изисквания.

- Затова използвайте само
оригинални или разрешени от
производителя за използване
резервни части. Поправки
извършвайте само в специализиран сервиз.

За да получите и запазите постоянно висока мощност редовните проверки и регулировки на двигателя са задължителни.

Редовното поддържане осигурява дълъг живот на уреда.

Необходимите интервали на обслужване и начинът на извършването на обслужващите дейности са посочени в следната таблица. Интервалите относно работните часове, съответно другите посочени срокове трябва да се спазват стриктно в съответствие с това кой срок настъпва по-скоро. При работа при по-тежки условия е необходимо по-често да се извършват дейности по поддръжката. В края на сезона извършвайте проверка на уреда в специализиран сервиз.

#### План на обслужване

##### Проверка на маслото

( Преди всяко запалване на
двигателя проверявайте
нивото на маслото.

( Внимавайте винаги да е спазено нивото на маслото.

Виж “Проверка на нивото на маслото”.

Смяна на маслото

Опасност!

- Отработеното моторно масло

може да доведе до рак на кожата, ако често и продължително е в досег с кожата. Въпреки че това е малко вероятно, поради това, че не се работи всеки ден с отработено масло, е препоръчително веднага след като това е възможно ръцете да се измият с вода и сапун.

- Изпуснете маслото, още

докато двигателят е топъл, но не много горещ (в този случай маслото изтича бързо и изцяло).

Фиг. 6

( Оставете двигателя да
работи докато горивния резервоарът се изпразни.

( Махнете масления филтър

( Оставете маслото да изтече
в подходящ съд като:

- Отваряне на пробката за

източване на маслото (1),

- Наклоните двигателя странично

( Отново завийте пробката за

източване на маслото и

затегнете.

( Напълнете резервоара за

масло с препоръчаното масло

и проверете нивото на маслото

( Отново поставете капачката

на отвора за наливане на

масло.

Важно

Изхвърляйте отработеното масло винаги в съответствие с предписанията за защита на

околната среда. Препоръчва се да предадете отработеното масло затворено в плътен съд в пункт за събиране на отработено масло. Не го изхвърляйте с останалия боклук и не го изливайте на земята да попие в почвата.

Обслужване на запалителната свещ

Опасност!

Оставете двигателя да изстине. Извършвайте тестване на запалването само при свалена запалителна свещ. Не стартирайте двигателя ако запалителната свещ е свалена. За да работи правилно двигателят, разстоянието между електродите на запалителната свещ трябва да е правилно регулирано и да няма замърсявания.

Фиг. 7

( Извадете лулата на

запалителната свещ (2b) и

развийте запалителната свещ

(2a) с ключ за запалителни

свещи.

( Прегледайте добре

запалителната свещ.

Подменете запалителната свещ

ако е видимо износена или

изолаторът е повреден.

( Почистете запалителната

свещ с телена четка, ако трябва да се използва отново.

( Измерете разстоянието
между електродите с уред. При необходимост регулирайте разстоянието като извиете леко страничните електроди. Разстоянието между електродите трябва да e 0,60-0,80 мм (фиг. 8).

( Проверете уплътнителния

пръстен на запалителната свещ и след това завийте свещта на ръка, за да предотвратите

повреди на резбата.

( Когато свещта вече е добре поставена, затегнете с ключ за запалителни свещи.

Внимание!

Не затягайте прекалено запалителната свещ. Спазвайте следните стойности за затягане на свещта с ключ за запалителни свещи:

- нови свещи - максимум едно

1/2 оборот,

- използвани запалителни

свещи - максимум едно 1/8 -1/4 оборота

Неправилно затегната запалителна свещ може прекомерно да се сгорещи и да повреди двигателя.

Почистване на двигателя

Ако преди това двигателят е работил, преди почистването го оставете да изстине поне един час. Редовно отстранявайте натрупаните по двигателя замърсявания. Почиствайте предпазителя за пръсти и ауспуха. За тази цел използвайте четка или въздух под налягане.

Внимание!

За почистване никога не пръскайте двигателя с вода, защото тя може да замърси горивото. Водата от градински маркуч или уред за почистване под налягане може да влезе в ауспуха и да повреди двигателя.

Опасност!

Натрупаните замърсявания върху ауспуха могат да доведат до пожар. Проверявайте внимателно тези зони преди всяко използване на уреда.

Съхранение

За двигатели, които ще бъдат съхранявани повече от 30 дни, в резервоара не трябва да има гориво, за да се предотврати образуването на остатъци в бензиновата система и особено по важни части на карбуратора.

( Включете двигателя да

работи докато горивото

в резервоара изгори и

двигателят спре сам.

( Сменете маслото.

Виж “Смяна на маслото”.

( Свалете запалителната свещ

и сипете около 30 мл. масло в

цилиндъра. Отново поставете

запалителната свещ и леко

изтеглете въжето за

запалването, така че маслото да

се разпредели равномерно.

( Почистете около двигателя,
под защитата за ръце и под,
около и зад ауспуха. Нанесете тънък маслен слой
върху частите, които могат
да ръждясат.

Търсене на грешка

( Съхранявайте на чисто,
сухо и добре проветриво
място, далеч от уреди,
които работят с пламък или
предупредителни сигнални
лампи, например отоплителни инсталации, инсталации за затопляне на вода или сушилни. Трябва да се избягват и места, в които има електромотори, образуващи искри, или в които се използват електрически инструменти.

( Доколкото това е възможно
не трябва да се избират и места за съхранение с висока влажност на въздуха, защото това подпомага образуването на ръжда и корозиране.

( За съхранение поставете

уреда върху равна повърхност. В

наклонено положение може да

изтече гориво или масло.

Начин на действие при по-

дълго съхранение

( Проверете двигателя както

е описано в раздела ”Проверка

преди работа”.

( Ако горивото е източено, напълнете резервоара с прясно гориво. Ако има бензинова туба за зареждане, трябва да внимавате в нея винаги горивото да е прясно.

( Ако цилиндърът е омазнен
по време на съхранението,
при включването на двигателя се образува малко дим, това е нормално.

Гаранция

Във всяка държава важат издадените от нашето дружество или от вносителя гаранционни условия. В рамките на гаранцията отстраняваме повредите по Вашия уред безплатно, в случай че повредата е в използваните материали или по вина на производителя. В случай на гаранция се обърнете към продавача или към най-близкото представителство.

Важно

За поправки, които са различни от посочените по-горе се обърнете към търговеца, който има обслужващ сервиз, близо до Вас.

# Text boxes

Български

(Упътване за експлоатация)

Превод от оригиналното упътване

Упътване за експлоатация на двигателя						             Български

Упътване за експлоатация на двигателя						             Български

Внимание! Предупреждение за източник на опасност!

Преди пускане в действие прочетете упътването за експлоатация.

Предупреждение за горещи повърхности!

Предупреждение за отровни пари!

Бензинът е възпламеним!

Зареждайте

с безоловен бензин!

Не използвайте електрическия стартер по време на дъжд.

Упътване за експлоатация на двигателя						             Български

Упътване за експлоатация на двигателя						             Български

| Дейност по обслужване | Преди всяко използване | След първите 5 отработени часове | Веднъж в сезона или на всеки 25 часа | Веднъж в сезона или на всеки 50 часа | Веднъж в сезона или на всеки 100 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверка на нивото на маслото | ( |  |  |  |  |
| Смяна на моторното масло |  | ( |  | ( |  |
| Проверка на запалителните свещи |  |  | ( |  |  |
| Обслужване на запалителните свещи |  |  |  |  |  |
| Почистване на зоната на ауспуха | ( |  |  |  |  |
| Проверка на ел. стартера | ( |  |  |  |  |

Упътване за експлоатация на двигателя						             Български

Упътване за експлоатация на двигателя						             Български

| Повреда | Възможна причина | Отстраняване |
| --- | --- | --- |
| Двигателят не тръгва. | Ключа за запалване не е поставен докрай. | Поставете ключа докрай. |
|  | В резервоара няма гориво. | Напълнете резервоара с чисто, прясно, безоловно гориво. |
|  | Застояло гориво. | Източете застоялото гориво в подходящ съд на открито. Напълнете резервоара с чисто, прясно, безоловно гориво. |
|  | Двигателят е студен, смукачът не е натиснат. | Натиснете смукача. |
|  | Праймера не е задействан. | Задействайте праймера. |
|  | Лулата на запалителната свещ не е поставена. | Поставете лулата на запалителната свещ върху свещта. |
|  | Запалителната свещ е зацапана или е дефектна. | Почистете запалителната свещ. |
|  |  | Регулирайте разстоянието между електродите или подменете запалителната свещ. |
|  | Лоста на газта не е в положение | Поставете лоста на газта на положение |
|  | Запушен бензинопровод. | Почистете бензинопровода *). |

| Повреда | Възможна причина | Отстраняване |
| --- | --- | --- |
| Двигателят работи неравномерно (запъва се). | Лоста на смукача е поставен на "CHOKE" | Поставете лоста на смукача на позиция OFF |
|  | Лулата на запалителната свещ е поставен хлабаво. | Затегнете лулата на запалителната свещ. |
|  | Застояло гориво. | Източете застоялото гориво в подходящ съд на открито. Напълнете резервоара с чисто, прясно, безоловно гориво. |
|  | Вода или боклуци в бензиновата система |  |
|  | Запалителната свещ е изгоряла, дефектна е или разстоянието между електродите е прекалено голямо. | Регулирайте разстоянието между електродите или подменете запалителната свещ. |
| Моторът прегрява. | Неподходящо моторно масло. | Напълнете картера със съответното количество масло. |
| *) тези ремонти се извършват само в специализиран сервиз. |

Упътване за експлоатация на двигателя						             Български